## Slide 1
Windows SFTP Download Client PoC
전체 요구사항 · 라이브러리 선정 · 개발 진행 · 서버 운용
2026-07-29 | C++ / Visual Studio 2015 | libssh2 + WinCNG
Windows SFTP Download Client PoC | 1/10

## Slide 2
1. 프로젝트 목적
Linux SFTP 서버 → Windows 로컬로 사전 지정 파일 자동 다운로드
사용자 조작 없음 (GUI / 목록 조회 / 업로드 / 파일 선택 없음)
배포: Client.exe + config.ini (목표 DLL 없음, 10MB 미만)
고객 PC Runtime·별도 SW 설치 금지 (/MT 정적 CRT)
Host Key SHA256 Fingerprint 검증 필수 (미등록·불일치 시 연결 금지)
Windows SFTP Download Client PoC | 2/10

## Slide 3
2. 핵심 요구사항
개발 환경
C++ Console Application
VS2015 (v140) x64
Windows 10/11
C#/.NET/Python 제품 금지
정적 링크 우선
보안
SSH/SFTP 직접 구현 금지
검증된 라이브러리 사용
Host Key 검증 생략 금지
trust-all 코드 금지
Fingerprint 불일치 즉시 종료
오류 표시
서버 연결 실패
Host Key 불일치/미등록
로그인 실패
RemoteFile 없음
LocalFile 생성 실패
다운로드 실패/성공
Windows SFTP Download Client PoC | 3/10

## Slide 4
3. 자동 실행 흐름 (12단계)
1) config.ini 읽기 → 2) TCP/SSH 연결 → 3) Host Key 수신
4) SHA-256 Fingerprint 계산 → 5) 설정값 비교 (불일치/미등록 시 종료)
6) ID/PW 인증 → 7) SFTP 세션 시작
8) RemoteFile 존재 확인 → 9) LocalFile 다운로드
10) 성공 검증 → 11) 연결 정상 종료 → 12) 프로그램 종료
파일 대상: RemoteFileN / LocalFileN (1~20개)
Windows SFTP Download Client PoC | 4/10

## Slide 5
4. 라이브러리 선정: libssh2 + WinCNG
선정: libssh2 1.11.1 (BSD-3-Clause) + Windows WinCNG
이유: 정적 링크 가능, OpenSSL DLL 불필요, SHA256 Host Key API 제공
대안 제외: libssh(LGPL), libcurl(의존성 증가), OpenSSH 바이너리 호출
제한: Ed25519 host key 미지원 → 서버 RSA/ECDSA host key 필요
라이선스 고지: dist/LICENSE_libssh2.txt 동봉
Windows SFTP Download Client PoC | 5/10

## Slide 6
5. 개발 진행 현황
완료: 요구사항 확정, 라이브러리 승인, VS 솔루션/프로젝트 생성
완료: config 파서, Fingerprint 검증, SFTP 다운로드 구현
완료: dist 예제, build.bat, 요구사항/서버운용 MD 문서
대기: 개발 PC에서 Release|x64 빌드 검증
대기: 실제 Linux SFTP 연동 테스트 및 배포 패키지 점검
Windows SFTP Download Client PoC | 6/10

## Slide 7
6. 솔루션 구성
SftpClient.sln
· libssh2 : WinCNG 정적 라이브러리 (/MT)
· Client : Console 다운로드 앱 (/MT)
third_party/libssh2-1.11.1 : vendor 소스
dist/ : Client.exe + config.ini + LICENSE
docs/ : 요구사항 MD, 서버운용 MD, 본 PPT
Windows SFTP Download Client PoC | 7/10

## Slide 8
7. 서버 운용 핵심 요구
OpenSSH SFTP, PasswordAuthentication (PoC)
HostKey: RSA 또는 ECDSA 유지 (Ed25519 only 금지)
Fingerprint를 클라이언트 config.ini에 필수 배포
다운로드 전용 계정 + 최소 권한 (Chroot 권고)
방화벽: 클라이언트 → 서버 TCP 허용, 가능하면 소스 IP 제한
Host Key 재생성 시 전 클라이언트 설정 동시 갱신
Windows SFTP Download Client PoC | 8/10

## Slide 9
8. 다음 단계
Visual Studio에서 Release|x64 빌드 (`scripts\build.bat`)
서버 fingerprint 산출 후 dist\config.ini 기입
1~N개 파일 다운로드 E2E 테스트
Runtime 미설치 Windows 10/11 PC에서 실행 확인
운영 전환 시: 키 인증, 설정 평문 최소화, IP 제한 검토
Windows SFTP Download Client PoC | 9/10

## Slide 10
상세 문서는 docs 폴더를 참고하세요
docs/요구사항_및_개발진행.md
docs/서버_설정_및_운용요구사항.md
BUILD.txt
Windows SFTP Download Client PoC | 10/10